## Slide 1: MONITORAMENTO NÃO-INTRUSIVO DE CARGAS RESIDENCIAIS UTILIZANDO PROGRAMAÇÃO LINEAR INTEIRA MISTA Marcos J. Rider mjrider@dsee.fee.unicamp.br

## Slide 2
O problema de Monitoramento Não-Intrusivo (Non-Intrusive Load Monitoring - NILM) tem como objetivo identificar o consumo individual de cargas residenciais a partir da leitura agregada total de um medidor.
Variáveis (contínuas e/ou inteiras):
  binário representando se um estado de um dispositivo está ativado ou desativado
Função objetivo:
  minimizar a diferença entre a leitura total agregada e a combinação de estados para cada instante de tempo
Matematicamente, o problema de NILM pode ser formulado como um problema de PLIM (semelhante ao problema da mochila)
Introdução
2

## Slide 3
Os GDs são fontes de potências ativa e reativa no sistema de distribuição (SD), podendo estar ou não conectados.
Os GDs têm grande influência na operação dos SD, alterando a distribuição do fluxo e, consequentemente, as perdas de potência ativa.
Os GDs não operam de modo a controlar a magnitude de tensão nos SD.
Geralmente, os grandes GDs operam com FP unitário.
  para minimizar os prejuízos e evitar multas por consumo de reativos,
  independente das necessidades do SD.
Porém, não há consenso entre as concessionárias sobre qual é a melhor filosofia a adotar sobre o modo de operação dos GDs.
Introdução
3

## Slide 4
Os bancos de capacitores (BCs) são fontes de potência reativa e são comumente usados para controlar o fator de potencia no SD.
A injeção de potência reativa no sistema diminui o fluxo de potência reativa nos circuitos e reduz as perdas de potência ativa.
Existem dois tipos de BCs: fixos e chaveados.
Os fixos são formados por um ou mais módulos de capacitores e permanecem conectados em todos os níveis de demanda.
Os chaveados são formados por um ou mais módulos de capacitores e podem ser parcialmente ou totalmente chaveados em cada nível de demanda.
Portanto, para cada grupo de capacitores conectados em um nó do sistema, é possível obter diferentes estados de operação.
Introdução
4

## Slide 5
Os RTs tem como objetivo melhorar o perfil da magnitude de tensão no SD.
Aumentando ou reduzindo a magnitude de tensão regulada do RT através da mudança do número de passos do tap.
Nos RTs o mecanismo de comutação é feito através de controles automáticos ou pela operação manual.
São poucos ou trabalhos que abordam o problema de POSD considerando a presença de GDs, BCs e RTs.
Objetivo: minimizar a diferença entre a leitura do medidor e a combinação de possíveis cargas.
Restrições: tempo mínimo de operação de cada estado, sequência de estados de um dispositivo (máquina de estados), múltiplos estados de um mesmo dispositivo não podem estar operando simultâneamente.
Variáveis: geração de potências ativa e reativa dos GDs; número de módulos de capacitores em operação; e número de passos do tap do RTs.
Introdução
5

## Slide 6
Introdução
6

## Slide 7
Modelo de um GD conectado em um nó ,
Variáveis contínuas: e representam, as potências ativa e reativa fornecidas pelo gerador no nível de demanda .
função que associa o GD com um nó do sistema de distribuição.
capacidade máxima de potencia aparente do GD .
limite inferior do fator de potencia indutivo de operação do GD .
limite inferior do fator de potencia capacitivo de operação do GD .
Modelagem dos Geradores Distribuídos
7

## Slide 8
Restrições:
Modelagem dos Geradores Distribuídos
8

## Slide 9
Modelo de um BC chaveado conectado no nó .
Variável inteira: representa o número inteiro de módulos de capacitores em operação do BC chaveado , no nível de demanda .
: contribuição de potência reativa do BC chaveado no nível de demanda
função que associa o BC com um nó do sistema de distribuição.
: número de módulos de capacitores instalados no BC chaveado .
: capacidade de potência reativa de cada módulo do BC chaveado .
Modelagem dos Bancos de Capacitores
9

## Slide 10
: máxima variação dos módulos do BC chaveado em horas consecutivas.
Assumimos que todos os módulos de capacitores, num mesmo BC, possuem a mesma capacidade .
Restrições:
Modelagem dos Bancos de Capacitores
10

## Slide 11
Modelo de um RT conectado entre os nós .
Variável inteira: número inteiro de passos do tap do RT conectado entre os nós , no nível de demanda .
: tap do RT conectado entre os nós , no nível de demanda .
: porcentagem de regulação do RT conectado entre os nós .
: número máximo de passos do tap do RT conectado entre os nós .
Modelagem dos Reguladores de Tensão
11

## Slide 12
: magnitude de tensão não regulada (antes do RT).
: magnitude de tensão regulada (depois do RT).
: fluxo de potência ativa no RT entre os nós , no nível de demanda .
: fluxo de potência reativa no RT entre os nós no nível de demanda
: máxima variação de passo do tap do RT entre os nós em horas consecutivas.
Modelagem dos Reguladores de Tensão
12

## Slide 13
Restrições:
Modelagem dos Reguladores de Tensão
13

## Slide 14
Note que, tem passos e varia na faixa de regulação em intervalos discretos com tamanho de passo .
Modelagem dos Reguladores de Tensão
14

## Slide 15
Sujeito a :
Formulação Não Linear Inteiro Misto para o Problema de POSD Radiais
15

## Slide 16
(continuação)
Formulação Não Linear Inteiro Misto para o Problema de POSD Radiais
16

## Slide 17
(continuação)
Formulação Não Linear Inteiro Misto para o Problema de POSD Radiais
17

## Slide 18
O problema de POSD é um problema de PNLIM de grande porte e de difícil solução.
Um algoritmo heurístico construtivo (AHC) ou uma meta-heurística pode ser utilizado para encontrar uma solução de boa qualidade de forma de simples, robusta e rápida.
Como vocês implementariam um AHC ou uma meta-heurística para resolver o problema de POSD?.
Implemente um AHC ou uma meta-heurística para resolver o problema de POSD.
Formulação Não Linear Inteiro Misto para o Problema de POSD Radiais
18

## Slide 19
Como o problema de POSD radiais cumpre com as seguintes características:
  Minimização das perdas de potência ativas no sistema;
  As resistências nos circuitos são diferente de zero.
  A operação radial dos sistemas de distribuição;
  A não negatividade das variáveis e .
Então é possível substituir a restrição não linear:
Pela restrição cônica de segunda ordem:
A restrição da capacidade máxima de geração de potencia aparente dos GDs, é uma restrição cônica de segunda ordem.
Formulação Cônica de Segunda Ordem Binário Misto para o Problema de POSD Radiais
19

## Slide 20
A restrição não linear:
A variável inteira pode ser transformado por um conjunto de variáveis binárias .
Formulação Cônica de Segunda Ordem Binário Misto para o Problema de POSD Radiais
20

## Slide 21
A restrição da máxima variação de passo do tap do RT em horas consecutivas, pode ser calculado como:
O pode ser calculado como:
A tensão regulada pode ser calculado como:
Formulação Cônica de Segunda Ordem Binário Misto para o Problema de POSD Radiais
21

## Slide 22
O produto não linear será representando pela variável .
A restrição não linear pode ser linearizado usando duas restrições lineares (formulação Fortuny-Amat ou disjuntiva).
Formulação Cônica de Segunda Ordem Binário Misto para o Problema de POSD Radiais
22

## Slide 23
Sujeito a :
Formulação Cônica de Segunda Ordem Binário Misto para o Problema de POSD Radiais
23

## Slide 24
(continuação)
Formulação Cônica de Segunda Ordem Binário Misto para o Problema de POSD Radiais
24

## Slide 25
(continuação)
Formulação Cônica de Segunda Ordem Binário Misto para o Problema de POSD Radiais
25

## Slide 26
O modelo resultante é um problema de programação cônica de segunda ordem binário misto (PCSOBM).
O modelo de PCSOBM do problema de POSD é um problema equivalente do problema de PNLIM original.
Tem um aumento no número de restrições e a presença de variáveis binárias é devido à discretização do produto de uma variável inteira por uma variável continua.
Pode ter problemas de convergência na solução de sistemas de grande porte.
O modelo proposto pode ser solucionado utilizando técnicas de otimização clássica existentes.
Implemente o modelo de PCSOBM proposto.
Formulação Cônica de Segunda Ordem Binário Misto para o Problema de POSD Radiais
26

## Slide 27
Três eletrodomésticos
Geladeira
Maquina de Lavar
Forno Elétrico
700 amostras de Potência Ativa
- Uma amostra a cada 15 segundos.
Modelagem dos eletrodomésticos
Três estados para a máquina de lavar (lavagem, molho e centrífuga)
Dois estados para a geladeira (transitório e permanente)
Um estado para o forno elétrico
Exemplo: Desagregação de eletrodomésticos
27

## Slide 28
28
Exemplo: Desagregação de eletrodomésticos
Dados de modelagem dos eletrodomésticos
ESTADO | disp | ant | Pdisp | mindisc
1 | 1 | 0 | 145 | 5
2 | 1 | 1 | 130 | 20
3 | 2 | 0 | 2950 | 20
4 | 2 | 3 | 90 | 80
5 | 2 | 4 | 550 | 20
6 | 3 | 0 | 850 | 20
Parâmetros:
Número de dispositivos = 3
Discretização inicial = 1 (redefinido a cada janela)
Tamanho da janela = 220 amostras (55 minutos)
Threshold = 30 W.

## Slide 29
Formulação Linear Inteira Mista para o Problema de NILM
(Arquivo 1_NILM_LP.run)
29
# elimina todos os elementos da memória
reset;
# muda ao modo modelo
model 2_NILM_LP_model.mod;
# muda ao modo de dados
data 3_NILM_LP_data_15s.dat;
# define CPLEX como solucionador ou solver
option solver cplex;
option cplex_options 'mipdisplay=4 mipgap=0.05 nodefile=3';
# Continua ...

## Slide 30
Formulação Linear Inteira Mista para o Problema de NILM
(Arquivo 1_NILM_LP.run, continuação)
30
# soluciona o modelo e imprime
include 4_1_NILM_LP_head.inc; # Impressao de cabeçalhos
repeat{ # Loop para repetição de solver em novas janelas
printf "---- %2d\% concluído... ---- \n", floor((disc_i+window)/card(TS)*100);
let Tf := disc_i + window; # Redefine posição final de nova janela
let TS2 := disc_i .. Tf; # Redefine novo subconjunto de tempo para a janela
solve; # Resolve para a janela definida
include 4_2_NILM_LP_mid.inc; # Imprime meio
# Parâmetros para comunicação de informações de tempo entre as janelas
for {e in ESTADO} {
let Xprev[e] := X[e,Tf];
let Soma_X[e] := sum{t in (Tf - mindisc[e] + 2) .. Tf}(X[e,t]);
let G[e] := min(disc_i + window, (mindisc[e] - Soma_X[e])*Xprev[e]);
}
let disc_i := disc_i + window + 1;
} while disc_i + window < card(TS); # Fim do loop
include 4_3_NILM_LP_foot.inc; # Imprime rodapé de arquivos de dados

## Slide 31
Formulação Linear Inteira Mista para o Problema de NILM
(Arquivo 2_NILM_LP_model.mod)
31
## definicao dos conjuntos e parametros
set ESTADO; # Conjunto de estados
set TS; # Conjunto de discretizações total
set TS2; # Conjunto de discretizações da janela
param disc_i; # Discretizacao inicial
param window; # Tamanho da janela
param disp{ESTADO}; # ID do dispositivo
param ant{ESTADO}; # Index do Estado anterior
param Xprev{ESTADO}; # Estado X anterior
param Pdisp{ESTADO}; # Potência Ativa dos estados
# param Qdisp{ESTADO}; # Potência reativa dos estados
param mindisc{ESTADO}; # Número mínimo de discretizações
param numdisp; # Número de dispositivos
param Ptotal{TS}; # Potência total da leitura do medidor
# param Qtotal{TS}; # Potência total da leitura do medidor
param TH; # Threshold de potência
param G{ESTADO} default 0; # Initial online time
param Soma_X{ESTADO} default 0; # Somatoria dos estados no tempo final
param Tf; # Tempo final da janela

## Slide 32
Formulação Linear Inteira Mista para o Problema de NILM
(Arquivo 2_NILM_LP_model.mod, continuação)
32
## Definicao das variaveis
var X{ESTADO,TS2} binary; # Estado X do dispositivo e in ESTADO para t in TS2
var DELTA_P{TS2}; # Erro da Potencia Ativa
var up{ESTADO,TS2} binary; # Transição de estado e em ESTADO para ligado
var down{ESTADO,TS2} binary; # Transição de estado e em ESTADO para desligado
## Funcao objetivo considerando apenas a potencia ativa
minimize erro_quadratico:
sum{t in TS2} (DELTA_P[t]);
## Definicao das restricoes
# Erro absoluto P
subject to diferenca_combinatoria_1 {t in TS2}:
Ptotal[t] - sum{e in ESTADO} (Pdisp[e]*X[e,t]) <= DELTA_P[t];
subject to diferenca_combinatoria_2 {t in TS2}:
Ptotal[t] - sum{e in ESTADO} (Pdisp[e]*X[e,t]) >= -DELTA_P[t];
# Evitar que múltiplos estados da mesma carga sejam ativados
subject to evitar_sobreposicao {t in TS2, d in 1..numdisp}:
sum{e in ESTADO : disp[e] == d} X[e,t] <= 1;

## Slide 33
Formulação Linear Inteira Mista para o Problema de NILM
(Arquivo 2_NILM_LP_model.mod, continuação)
33
# Definir estados para 0 quando a leitura total for menor que 30W
subject to set_zero {t in TS2, e in ESTADO : Ptotal[t] < TH}:
X[e,t] = 0;
# Variaveis para armazenar mudança de estados
subject to calculo_ligado {t in TS2, e in ESTADO : t > disc_i}:
X[e,t] - X[e,t-1] = up[e,t] - down[e,t];
# Impedir que ua e up sejam iguais a 1 simultaneamente
subject to impedir_igualdade {t in TS2, e in ESTADO}:
up[e,t] + down[e,t] <= 1;
subject to variavel_inicial {e in ESTADO, t in TS2: t>1 and t = disc_i}:
X[e,disc_i] - Xprev[e] = up[e,t] - down[e,t];
# Limitar estado anterior
subject to maquina_estados {t in TS2, e in ESTADO : ant[e] > 0}:
up[e,t] = down[ant[e],t];

## Slide 34
Formulação Linear Inteira Mista para o Problema de NILM
(Arquivo 2_NILM_LP_model.mod, continuação)
34
# Manter tempo mínimo de estados
subject to numero_minimo_amostras_1 {e in ESTADO, t in G[e] + disc_i .. (Tf - mindisc[e] + 1) : t>disc_i}:
sum{n in t..(t + mindisc[e] - 1)} (X[e,n]) >= mindisc[e]*(X[e,t] - X[e,t-1]);
subject to numero_minimo_amostras_2 {e in ESTADO}:
sum{n in disc_i .. G[e]} (1 - X[e,n]) = 0;
subject to numero_minimo_amostras_3 {e in ESTADO, t in (Tf - mindisc[e] + 2) .. Tf}:
sum{n in t .. Tf} (X[e,n] - (X[e,t] - X[e,t-1])) >= 0;

## Slide 35
Formulação Linear Inteira Mista para o Problema de NILM
(Arquivo 3_NILM_LP_dados.dat)
35
#leitura dos dados
include 3_NILM_LP_dados_medidor.dat;
# Dados para modelagem das cargas
param: ESTADO: disp ant Pdisp mindisc :=
# [W] [amostras]
1 1 0 145 5
2 1 1 130 20
3 2 0 2950 20
4 2 3 90 80
5 2 4 550 20
6 3 0 850 20;
let numdisp := 3; # Número de dispositivos
let disc_i := 1; # Discretização inicial (redefinida a cada janela)
let window := 220; # Número de amostras em cada janela
let TH := 30; # Treshold (ignorar potência total menor que TH)

## Slide 36
Formulação Linear Inteira Mista para o Problema de NILM
(Arquivo 3_NILM_LP_dados_medidor.dat)
36
# Dados do medidor
param: TS: Ptotal:=
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
# ...
# Disponível em
# https://github.com/WittmannF/nilm-lp/blob/master/example/3_NILM_LP_dados_medidor.dat

## Slide 37
Formulação Linear Inteira Mista para o Problema de NILM
(Arquivo 4_1_NILM_LP_head.inc)
37
printf "function [DELTA] = delta(); \n\n" > z_results_delta.m;
printf "DELTA = [ \n" > z_results_delta.m;
printf "function [X] = x(); \n\n" > z_results_x.m;
printf "X = [ \n" > z_results_x.m;
printf "function [Ptotalorg] = Ptotalorg(); \n\n" > z_results_ptotalorg.m;
printf "Ptotalorg = [ \n" > z_results_ptotalorg.m;
for {t in TS2} {
printf "%8d %8.4f \n",t,DELTA_P[t] > z_results_delta.m;
printf "%8d ",t > z_results_x.m;
for {e in ESTADO} {
printf "%1d ",X[e,t] > z_results_x.m;;
}
printf "\n" > z_results_x.m;
printf "%8d %8.4f \n",t,Ptotal[t] > z_results_ptotalorg.m;
}
(Arquivo 4_2_NILM_LP_mid.inc)

## Slide 38
Formulação Linear Inteira Mista para o Problema de NILM
(Arquivo 4_3_NILM_LP_foot.inc)
38
printf "]; \n\n" > z_results_delta.m;
printf "return;\n\n" > z_results_delta.m;
printf "]; \n\n" > z_results_x.m;
printf "return;\n\n" > z_results_x.m;
printf "function [ESTADO] = estado(); \n\n" > z_results_estado.m;
printf "ESTADO = [ \n" > z_results_estado.m;
for {e in ESTADO} {
printf "%3d %8.2f \n",e,Pdisp[e] > z_results_estado.m;;
}
printf "]; \n\n" > z_results_estado.m;
printf "return;\n\n" > z_results_estado.m;
printf "]; \n\n" > z_results_ptotalorg.m;
printf "return;\n\n" > z_results_ptotalorg.m;